Fasmaskin FB-20

Användarmanual

## Contents

## 1.	Användningsområde	4

2.	Teknisk data	5

3.	Säkerhets information	6

- Övergripande användarinstruktioner 	7

  - Kontroll av ström	7

  - Kontroll av skärstål	7

  - Inställning av fasdjup	7

  - Arbeta med fasmaskinen		8

- Beskrivning av delar	11

- Byte av fashuvud	13

- Byte av skärstål	16

- Varvtals regulator 	18

- Service och reparation	19

- Tillbehör och reservdelar	20

- Garanti	24

- Användningsområde

SKF är en handfasmaskin. Den drivs med ström (stickkontakt) och har följande användningsområden

  - Maskinen kan endast användas till följande material - stål, rostfritt, finslipat stål, aluminium, plastmaterial.

  - Fasmaskinen får endast användas i verkstadsmiljö av utbildad personal

  - för K, V, X och Y- svetsfasning

  - för att skapa plana ytor för optimalt resultat

- Teknisk data

| Technical data | SKF 3010 R | SKF 3015 R-TF | SKF 3018 R | FB-20 | FB-20 Type I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Your machine |  |  |  |  |  |  |
| Bevel width | [mm] | 0.5–5.0 | 1–8.0 | 1–12 | 1–15 | 1–15 |
| Radius | [mm] | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 2–4 | 2–4 |
| Bevel angle | [deg] | 30–45 | 0–80 | 0–80 | 0–80 | 0–80 |
| Power | [W] | 1 400 | 1 500 | 1 800 | 2 000 | 2 000 |
| Milling spindle speed | [1/min] | 3 300 -10 000 | 2 500–7 500 | 2 400–7 000 | 2 400–7 300 | 6 000 |
| Weight | [kg] | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 8.0 |
| Line voltage/frequency | [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| No of cutting tools per head |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Stock removal rate (per minute) |
| Stock removal rate (range) | cm³/min | 5–15 | 5–20 | 10–30 | 10–50 | 10–50 |
| Plastics | cm³/min | 15 | 20 | 30 | 50 | 40 |
| Al Cu Mg Pb | cm³/min | 15 | 20 | 30 | 50 | 40 |
| S235 | cm³/min | 12 | 15 | - | 30 | 25 |
| S355 | cm³/min | 10 | 12 | - | 20 | 20 |
| S690 | cm³/min | 10 | 12 | - | 20 | 20 |
| S960 | cm³/min | 8 | 10 | - | 15 | 15 |
| X 5 CrNi 18 10 | cm³/min | 10 | 12 | - | 20 | 20 |
| X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | cm³/min | 8 | 10 | - | 10 | 10 |
| Stock removal rate (per head) |
| Stock removal rate (range) | cm³/hd | 300–3 000 | 600–4 000 | 600–6 000 | 600–6 000 | 600–6 000 |
| Plastics | cm³/hd | 3 000 | 4 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Al Cu Mg Pb | cm³/hd | 3 000 | 4 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| S235 | cm³/hd | 1 000 | 1 500 | - | 2 000 | 2 000 |
| S355 | cm³/hd | 750 | 1 000 | - | 1 500 | 1 500 |
| S690 | cm³/hd | 750 | 1 000 | - | 1 500 | 1 500 |
| S960 | cm³/hd | 500 | 750 | - | 900 | 750 |
| X 5 CrNi 18 10 | cm³/hd | 750 | 1000 | - | 1500 | 1200 |
| X 6 CrNiMoTi 17 12 2 | cm³/hd | 500 | 750 | - | 900 | 750 |

Leverantören förbehåller sig rätten att ändra tekniska data vid visade förändringar.

Den tekniska datan ovan är baserad på tester utförda av Nordic Machine. Informationen är så exakt som möjligt utifrån inhämtad kunskap.

- Säkerhetsinformation

  - Innan du använder maskinen måste du läsa igenom bruksanvisning och säkerhets föreskrifter för maskinen. Instruktionerna måste följas.

  - Gällande DIN, VDE, CEE, AFNOR måste de följas enligt gällande regler på svenska arbetsplatser.

Elektriska säkerhetsföreskrifter!

    - Ta alltid ur kontakten innan du reparerar/undersöker maskinen.

    - Kontrollera alltid maskinen och strömkabelns duglighet innan du använder den.

    - Maskinen får inte utsättas för fukt. Använd den inte i fuktiga miljöer.

    - Vid användning av maskinen utomhus, måste maskinen  protected by a residual-current circuit-breaker with a maximum tripping current of 30 mA.

Felaktigt bruk kan orsaka allvarlig skada!

    - Använd alltid skyddsglasögon, hörselskydd, arbetshandskar och skyddsskor vid arbete med maskinen.

    - Ha alltid maskinen avstängd när du sticker i kontakten. Ta alltid ur kontakten när du avslutat arbetet.

Felaktigt bruk kan orsaka skada på utrustningen och förändra maskinens egenskaper!

    - Bär eller lyft aldrig maskinen med hjälp av kabeln.

    - Arbeta alltid med kabeln bakom maskinen. Låt inte kabeln vila på skarpa kanter.

    - Låt alltid kvalificerad personal utföra service och tester.

    - Använd vid behov alltid Nordic Machines reservdelar.

- Övergripande användarinstruktioner

4.1.  Kontroll av ström

      - Kontrollera spänningen på strömförsörjningen. Den måste överenstämma med maskinens specifikationer.

4.2.  Kontroll av skärstål

Slöa plattor kan orsaka skada och överhetta maskinen!

- Kontrollera skärstålen regelbundet.

- Se till att skärstålen är tillräckligt skarpa för ändamålet. Det skyddar maskinen från skador.

- Rotera eller byt ut skärstålen innan de blir slöa.

4.3. Inställning av fasdjup

    - Rotera låsringen (2) tills skalan (4) och huvudskalan (3) visar det önskade värdet för fasdjupet.

    - Låt låsringen bli kvar i den positionen.

    - Skruva åt insexskruvarna på guideplattan (1) mot låsringen, använd  insexnyckeln som medföljer maskinen. Skruva inte för hårt.

4.4. Arbeta med maskinen

- Stå alltid stadigt när du arbetar med maskinen.

- Rör aldrig fashuvudet när maskinen är igång.

- Håll alltid maskinen ifrån dig när du arbetar.

- Använd aldrig maskinen över huvudhöjd.

- Tryck på och håll ner on/off knappen (2). Motorn startar.

- Sätt fartreglaget på 4 (1).

Två hands fattning.	Håll alltid maskinen med båda händerna när du arbetar

med maskinen.

När maskinen är igång, håll båda händerna borta från fräshuvudet.

Electromagnetisk 	Maskinen slås av automatiskt om det uppstår

störning (230 V)          elektromagnetiska störningar. Låt motorn vila en stund och

försök sedan igen.

Överhettad motor	Motorn stannar automatiskt om den blir överhettad.

○   Om det sker, låt motorn vila en stund och försök sedan starta igen. När den väl kylts ner går den att använda som normalt igen.

Vi rekommenderar att du börjar med att fasa 2 mm djup så att du kan bekanta dig med hur maskinen fungerar.

Steg för steg instruktion för fasning med SKF

  - För maskinen emot arbetsstycket efter att den valda hastigheten uppnåtts.

  - För maskinen längs med arbetsstycket enbart efter anhållsringen får kontakt med arbetsstycket.

  - När ni skall göra en fasning, för alltid maskinen från vänster till höger. Se till att du är säker på vilket håll fashuvudet roterar. Maskinen skall endast användas för plana arbetsstycken.

  - När maskinen fasar hål, arbeta alltid medsols.

Stäng av.

1.	Ta bort maskinen från arbetsmaterialet och stäng av maskinen.

2.	Motorn stängs av.

- Beskrivning av delar SKF 3010 R

SKF 3015 R-TF / 3018 R / 3020 R / 3020 Type I

- Byte av fashuvud

Generella säkerhetsåtgärder

Stäng av maskinen genom on/off reglaget.

Dra ur stickkontakten.

Se till att maskinen inte kan sättas igång av en olyckshändelse.

Byte av 3015 R-TF fashuvud

(Figur 11.1 och 11.2)

Rotera anhållsskivan så långt bak som möjligt.

Fäst två nycklar och skruva av yttre fashuvud motsols.

Lossa fashuvudet med hjälp av medskickade nycklar.

Lossa fashuvudet från hållaren, använd krok-nyckeln som medföljer. Avlägsna det tillsammans med anhållsringen.

Förvara alla delar tillsammans.

Byte av 3020 R fashuvud

Skruva anhållsskivan så långt bak som möjligt (2)

Sätt i nyckeln i drivaxeln och fäst medskickad pinnnyckel i fashuvud och avlägsna motsols.

Förvara alla delar tillsammans.

Fitting the 3015 R-TF / 3020 R milling heads

Skruva anhållsskivan (2) så långt bak som möjligt.

Skruva på centralbult med kullager och brickor. 11.2.

Lås axel med nickel och använd pinnyckel och skruva fast.

- Byte av skärstål

Procedur

    - Stäng av maskinen genom on/off reglaget.

    - Dra ur stickkontakten.

    - Tryck på och håll ner säkerhetsknappen on the top of the gearing housing.

    - Lossa låsskruven och ta av skärstålet.

    - Rengör fashuvud och spåret på ditto.

    - Skärstålen ska vara av samma kvalité.

    - Se till att skärstålen är av samma typ.

    - Se till att plattorna ligger plant med underytan. (5).

    - När skärstålet är på plats, skruva åt skruven med torxnyckeln.  (1) Skruva åt så att plattorna ligger plant med underytan.

    - När allt är på plats, skruva åt skruvarna ordentligt en gång till.

    - Börja med en liten fasning och för maskinen försiktigt mot arbetsmaterialet som ska fasas. Om maskinen studsar bakåt, slå omedelbart av maskinen och kontrollera punkterna ovan. Om problemen kvarstår, byt ut alla skärstålen.

Slarva inte med byte av skärstål. Det kan skada hela maskinen.

- Varvtals regulator

| Material | Speed setting |
| --- | --- |
|  | 3010 R | 3015 R -TF | 3018 R | 3020 R |
| Your machine: |  |  |  |  |
| Aluminium, copper, plastic | Speed 4–6 approx. 7 300– 10 000 rpm | Speed 4–6 approx. 5 500– 7 500 rpm | Speed 4–6 approx. 5 500– 7 000 rpm | Speed 4–6 approx. 5 500– 7 300 rpm |
| Materials with a tensile strength ( 400 N/mm² | Speed 3–5 approx. 6 100– 8 700 rpm | Speed 3–5 approx. 4 500– 6 500 rpm | - | Speed 3–5 approx. 4 500– 6 500 rpm |
| Materials with a tensile strength ( 400 N/mm² (chromium steels, stainless steels, fine-grained steels) | Speed 2–3 approx. 4 600– 6 100 rpm | Speed 2–3 approx. 2 500– 4 500 rpm | - | Speed 2–3 approx. 2 400– 5 500 rpm |

- Service och reparation

| Delar att serva | Service procedur | Användningsmaterial | Interval |
| --- | --- | --- | --- |
| Gänga till justeringsring | Rengör och smörj | Teflon spray | Varje vecka |
| Ventilations lucka | Rengöras |  | Vid behov |

All annan service måste utföras av auktoriserad återförsäljare eller auktoriserad serviceavdelning

| Delar att serva | Typ av delar | Service intervallMaintenance interval |
| --- | --- | --- |
| Växlar/kugghjul | Byte av smörjmedel | /1000 arbetstimma |
| Kol | Byte av nerslitna kolstift | Vid behov |

- Tillbehör och reservdelar

# Tillbehör och reservdelslista SKF 3010 R

Tillbehör

|  | Description of part | Order number |
| --- | --- | --- |
| 1 | milling head 3010-30° | 0101.217.04-00001 |
| 2 | milling head 3010-45° bevel / R2 | 0101.217.04-00002 |
| 3 | milling head 3010-45° bevel / R3 | 0101.217.04-00003 |
| 4 | milling head 3010-45° bevel / R4 | 0101.217.04-00004 |

Reservdelslista

|  | Description of part | Part number |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spacer guide-bearing DFL 3010-45°/ R2-01 | 0101.213.04-00001 |
| 2 | Spacer guide-bearing DFL 3010-45°/ R3-01 | 0101.213.04-00002 |
| 3 | Spacer guide-bearing DFL 3010-45°/ R4-01 | 0101.213.04-00003 |
| 4 | Spacer guide-bearing DFL 3010-30° -01 | 0101.213.04-00004 |
| 5 | Hook spanner 45–50 mm | 0101.213.04-00006 |
| 6 | Hook spanner 80–90 mm | 0101.203.04-00026 |
| 7 | Hex head screwdriver | 0101.203.04-00027 |
| 8 | Torx screwdriver | 0101.203.04-00028 |

# Tillbehör och reservdelslista

# SKF 3015 R-TF / FB-20

Tillbehör

|  | Description of part | Order number |
| --- | --- | --- |
| 1 | milling head 30-0/0° | 0101.207.04-00001 |
| 2 | milling head 30-20/10° | 0101.207.04-00002 |
| 3 | milling head 30-30/15° | 0101.207.04-00003 |
| 4 | milling head 30-40/20° | 0101.207.04-00018 |
| 5 | milling head 30-50/25° | 0101.207.04-00019 |
| 6 | milling head 30-60/30° | 0101.207.04-00005 |
| 7 | milling head 30-70/35° | 0101.207.04-00007 |
| 8 | milling head 30-80/40° | 0101.207.04-00008 |
| 9 | milling head 30-90/45° | 0101.207.04-00009 |
| 10 | milling head 30-100/50° | 0101.207.04-00010 |
| 11 | milling head 30-110/55° | 0101.207.04-00011 |
| 12 | milling head 30-120/60° | 0101.207.04-00012 |
| 13 | milling head 30-130/65° | 0101.207.04-00013 |
| 14 | milling head 30-140/70° | 0101.207.04-00014 |
| 15 | milling head 30-150/75° | 0101.207.04-00015 |
| 16 | milling head 30-160/80° | 0101.207.04-00016 |
| 17 | milling head 30-Radius R2 | 0101.207.04-00017 |
| 18 | milling head 30-Radius R3 | 0101.207.04-00020 |
| 19 | milling head 30-Radius R4 | 0101.207.04-00021 |

Reservdelar SKF3015 R-TF / FB-20

|  | Description of part | Part number |
| --- | --- | --- |
| 1 | Spacer guide-bearing DFL 30-0/0°-01 | 0101.203.04-00001 |
| 2 | Spacer guide-bearing DFL 30-20/10°-01 | 0101.203.04-00002 |
| 3 | Spacer guide-bearing DFL 30-30/15°-01 | 0101.203.04-00003 |
| 4 | Spacer guide-bearing DFL 30-40/20°-01 | 0101.203.04-00004 |
| 5 | Spacer guide-bearing DFL 30-50/25°-01 | 0101.203.04-00005 |
| 6 | Spacer guide-bearing DFL 30-60/30°-01 | 0101.203.04-00006 |
| 7 | Spacer guide-bearing DFL 30-70/35°-01 | 0101.203.04-00007 |
| 8 | Spacer guide-bearing DFL 30-80/40°-01 | 0101.203.04-00008 |
| 9 | Spacer guide-bearing DFL 30-90/45°-01 | 0101.203.04-00009 |
| 10 | Spacer guide-bearing DFL 30-100/50°-01 | 0101.203.04-00010 |
| 11 | Spacer guide-bearing DFL 30-110/55°-01 | 0101.203.04-00011 |
| 12 | Spacer guide-bearing DFL 30-120/60°-01 | 0101.203.04-00012 |
| 13 | Spacer guide-bearing DFL 30-130/65°-01 | 0101.203.04-00013 |
| 14 | Spacer guide-bearing DFL 30-140/70°-01 | 0101.203.04-00014 |
| 15 | Spacer guide-bearing DFL 30-150/75°-01 | 0101.203.04-00015 |
| 16 | Spacer guide-bearing DFL 30-160/80°-01 | 0101.203.04-00016 |
| 17 | Spacer guide-bearing DFL 30-Radius 2-01 | 0101.203.04-00017 |
| 18 | Spacer guide-bearing DFL 30-Radius 3-01 | 0101.203.04-00018 |
| 19 | Spacer guide-bearing DFL 30-Radius 4-01 | 0101.203.04-00019 |
| 20 | Guide plate | 0101.203.04-00020 |
| 21 | Guide-plate mount | 0101.203.04-00021 |
| 22 | Locking ring | 0101.203.04-00022 |
| 23 | Auxiliary stirrup handle 3015/3018 | 0101.203.04-00023 |
| 24 | Auxiliary stirrup handle 3020 | 0101.203.04-00024 |
| 25 | Hook spanner 50–55 mm | 0101.203.04-00025 |
| 26 | Hook spanner 80–90 mm | 0101.203.04-00026 |
| 27 | Hex head screwdriver | 0101.203.04-00027 |
| 28 | Torx screwdriver | 0101.203.04-00028 |
| 29 | Clamping screw KS 30-11 | 0101.203.04-00029 |

Förslitningsdelar

Skärstål för SKF Fasningsmaskin

| . | Picture | Description of parts | Part number | Model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 3010 R | 3018 R |
|  |  |  |  | 3015 R-TF | 3020 R |
|  |  |  |  |  | 3020 Typ I |
| Idexable inserts with four cutting edges: |
| 1 |  | WP.30.T2403.S08.B03 | 0101.204.04-00001 |  | X |
| 2 |  | WP.30.T2403.S08.B00 | 0101.204.04-00002 |  | X |
| 3 |  | WP.30.T2403.S09.B02 | 0101.204.04-00026 |  | X |
| 4 |  | WP.30.T2403.S09.B05 | 0101.204.04-00035 |  | X |
| 5 |  | WP.30.K2403.S08.B03 | 0101.204.04-00007 | X | X |
| 6 |  | WP.30.K2403.S08.B00 | 0101.204.04-00008 | X | X |
| 7 |  | WP.30.K2403.S09.B02 | 0101.204.04-00047 | X | X |
| 8 |  | WP.30.K2403.S09.B05 | 0101.204.04-00048 | X | X |
| 9 |  | WP.30.K2404.S08.B03 | 0101.204.04-00009 | X | X |
| 10 |  | WP.30.K2404.S08.B00 | 0101.204.04-00010 | X | X |
| Idexable inserts, radius-type with four cutting edges: |
| 1 |  | WP.30.R242.0.S08.B03 R = 2mm | 0101.204.04-00011 | X | X |
| 2 |  | WP.30.R242.0.S08.B00 R = 2mm | 0101.204.04-00012 | X | X |
| 3 |  | WP.30.R242.0.S09.B02 R = 2mm | 0101.204.04-00049 | X | X |
| 4 |  | WP.30.R242.0.S09.B05 R = 2mm | 0101.204.04-00023 | X | X |
| 5 |  | WP.30.R243.0.S08.B03 R = 3mm | 0101.204.04-00013 | X | X |
| 6 |  | WP.30.R243.0.S08.B00 R = 3mm | 0101.204.04-00014 | X | X |
| 7 |  | WP.30.R243.0.S09.B02 R = 3mm | 0101.204.04-00050 | X | X |
| 8 |  | WP.30.R243.0.S09.B05 R = 3mm | 0101.204.04-00024 | X | X |
| 9 |  | WP.30.R244.0.S08.B03 R = 4mm | 0101.204.04-00015 | X | X |
| 10 |  | WP.30.R244.0.S08.B00 R = 4mm | 0101.204.04-00016 | X | X |
| 11 |  | WP.30.R244.0.S09.B02 R = 4mm | 0101.204.04-00051 | X | X |
| 12 |  | WP.30.R244.0.S09.B05 R = 4mm | 0101.204.04-00025 | X | X |

| Typ | Bearbeitbare materials |
| --- | --- |
| B00 | aluminium, copper, plastics |
| B02 | Stainless steel, constructional steel |
| B03 | Constructional steel |
| B05 | Fine grained steel |

Andra special material på skärstål kan fås vid förfrågan.

- Garanti

Nordic Machine garanterar slutanvändaren att efter att machinen lämnat Nordic Machines lager gäller garanti 12 månader.

Allt förbrukningsmaterial Guarantee gäller must be accompanied by the original sales receipt showing the date of purchase.

Under garantitiden måste reparation utföras av Nordic Machine eller av auktoriserad återförsäljare.

Garantin gäller enbart när maskinen använts enligt föreskrifter I användarmanualen. Garantin gäller inte vid överbelastning, inkorrekt användning av skärstål, fel strömförsörjning, mm. I Sverige används 220 volt.

# Text boxes

Bruksanvisning

För

FB-20

OB

Risk för skada på maskinen!

Maskinen får endast användas i de material som nämns ovan.

Maskinen får endast användas för det användningsområde som nämns ovan.

Warning

Hazard

Varning

Varning

Varning

Varning

Fig. 6.1: FB20

3

1

2

4

Notera följande:

Fashuvud och godstjocklek.

Skala är enbart för avstånd mellan anhåll och fashuvud

Så man får ställa inn önskat djup o evt notera det till nästa fasning.

## 1 Guideplatta

2 låsring

3 Huvudskala

4 Fasdjup

Varning

1 Fartreglage

2 On/off knapp

Fig. 7.1:  FB20

Fig. 7.2: maskinen i arbete

Bild 7.2:	GERIMA SKF 3020	im Einsatz

Varning

Machine advance

Fräshuvet rör sig medsols

Fig. 9.1: SKF – Direction of advance

1

1 Inställningsskiva

2 Låsring

3 Anhållsplatta

4 Fashuvud

5 Spår till skärstål

6 Anhållsrulle

2

3

4

5

6

Fig. 10.1: SKF 3010 R

1 Anhållsrulle

2 Fashuvud

3 Anhållsplatta

4 Drivaxel

5 Skruv

6 Inställningsskiva

7 Låsring

8 Axelskydd

Fig. 10.2: Components of the SKF 3010 R

2

3

1

1 Monteringsplatta

2 Låsring

3 Fasdjupsindikator

4 Anhållsplatta

5 Torx låsskruv

6 Fashuvud

7 Anhållsring

4

5

6

7

Fig. 11.1: SKF 3018 R

1 Center låsbult

2 Anhållsring

3 Brickor

4 Kullager

5 Fashuvud

6 Drivaxel

7 Anhållsskiva

8 Skärstål

9 Låsskruv

Fig. 11.2: Delar till SKF 3015 R-TF / 3018 R / 3020 R / 3020 Type I

Bild 14.1: SKF 3020 R

1 Torx nyckel

2 Låsskruv

3 Skärstål

4 Fashuvud

5 Monteringsspår

6 Sida på monteringsspår

Varning

Information om varvhastigheten:

Börja med att använda medium hastighet (4).

Allmän fasning använd högt varvtal på mindree fasdjup.

Slår det gnistor reducera hastigheten.

Om inga gnistor uppstår kan du öka hastigheten.

Ju snabbare hastighet på fräshuvudet, desto snabbare kan maskinen arbeta sig framåt.

Ju större metallpartiklar är ett bevis på att maskinen arbetar rätt .

Beroende på kvalite på skärstål kan man använda högre hastighet.

Vid vissa omständigheter kan maskinen arbeta på högsta hastigheten. ‘1’. Men maskinen bör inte köras med den hastigheten under en längre period, då den kan överhettas.

Fig. 16.1: SKF 3015

Inställning av hastigheten

Bild: GERIMA SKF 3015

1 Ventilations lucka

2 Gänga till justerings ring

3 Skärstål

4 Anhållsring

1

2

3

4

Fig. 17.1: SKF 3020

Varning

Your machine

Your machine